## Slide 1
THERMAL MODEL / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW
熱RCモデルによる
半導体装置の温度予測・状態監視
物理妥当性、同定可能性、数値安定性、CAEベンチマークを一体で評価
Technical review / thermal-cell-practical
Q̇
C Ṫ = −L T + b
ΔT
2026-09-17
Notes: Primary source: docs/technical_specification.md
Visual design reference only: Tokyo Electron FY2027 Q1 Financial Announcement, https://www.tel.com/ir/library/report/i242su0000000goz-att/fy27q1presentations-e.pdf
Tokyo Electron logo, trademark lockup, and official slide master are not used.
Repository: thermal-cell-practical.

## Slide 2
EXECUTIVE VIEW
装置適用の価値は高いが、平均温度精度と局所安全性は分けて判定する
結論は「screeningに有効、製品保証には装置別V&Vが必要」である
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
2
物理モデル
小自由度でも、保存則と散逸性を構造として保持
熱容量 C、コンダクタンス G、境界熱伝達 h を正値化して同定。exact/implicit積分により運転条件に応じた安定計算を行う。
検証エビデンス
合成 → 線形CAE → 高忠実度CAEの段階評価
TopCell core平均 0.143 K、線形COMSOL平均 0.036 K、高忠実度2ケース平均 0.0956 K。model gapとmesh未収束を別枠で保持。
装置実装
予測・virtual sensor・異常検知を同じ状態定義で接続
warm-up/cool-down予測、欠測補完、未知発熱とsensor biasの推定に利用可能。運転域、sensor帯域、hotspot marginは装置ごとに固定する。
0.036 K
線形COMSOL平均RMSE
外部forecast 8ケース。最大0.083 K。
0.143 K
TopCell core平均RMSE
初期観測が疎なF09がworst 1.303 K。
0.0956 K
高忠実度2ケース平均RMSE
mesh/time/experiment strict validationは未完了。
工学判断
体積平均の高精度を
hotspot保証へ外挿しない
最大hotspot過小評価 0.328 K
Notes: Sources: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json
Sources: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv
Sources: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_case_metrics.csv
Hotspot gap source: external_tools/comsol_chip_cooling/data/qa_summary.csv

## Slide 3
EQUIPMENT CONTEXT
半導体装置では、熱源・熱経路・計測点を装置構成に対応付けて使う
モデルはCAEの代替ではなく、制御周期で扱える状態推定・予測層として配置する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
3
装置断面の概念対応
process chamber
gas / plasma
wafer / workpiece
stage / ESC / heater body
heater zones
coolant channel
temperature sensors
状態モデルへの写像
熱源 q(t)
heater / plasma / chuck loss
recipe変化の過渡温度を予測
熱経路 G
contact / interface / cooling path
接触劣化・冷却能力変化を識別
状態 T
wafer近傍 / stage / wall
virtual sensor・warm-up判定
観測 H
TC / RTD / pyrometer
欠測補完・sensor bias監視
適用境界
node温度は領域代表値。wafer面内分布、局所hotspot、放射view factorはCAE/実測で別途拘束する。
Notes: Conceptual semiconductor-equipment mapping; no proprietary equipment geometry is represented.
Physics source: docs/technical_specification.md sections 4 and 6.
System mapping source: external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml.

## Slide 4
EVIDENCE STRATEGY
証拠の階層を上げるたびに、主張できる範囲と未解決事項を更新する
RMSE単独ではなく、model form・mesh・time・experimentの不確かさを分離する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
4
Level | 目的 | 確認済みの証拠 | 主張できる範囲 | 残課題
A 数理・実装 | 保存則、正値性、数値安定 | unit / property / quality gate | 実装整合性 | 装置物理は未証明
B TopCell | 真値既知で回帰試験 | core 11ケース平均 0.143 K | 同一model class内の性能 | F11 model gap 9.823 K
C 線形COMSOL | 外部CAEへの転移 | 8ケース平均 0.036 K | 体積平均・線形境界 | hotspot最大過小 0.328 K
D 高忠実度CAE | 非線形・放射のscreening | 2ケース平均 0.0956 K | model-form screening | mesh/time strict未qualified
E 装置データ | 製品運転域で妥当化 | 未実施 | — | DOE、sensor校正、holdout
主張の境界
可
集中定数モデルとしての因果予測・状態監視
条件付
体積平均温度のscreening精度
不可
局所hotspot・wafer面内均一性・製品保証への直接外挿
Notes: Sources: docs/technical_specification.md sections 11 and 12.
TopCell: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json.
Linear COMSOL: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv.
High fidelity: external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md.

## Slide 5
PHYSICAL MODEL
3ノード伝熱回路は、熱容量を固定し3つの熱伝達係数を同定する
線形COMSOL評価モデル：chip → sink base → fins → coolant
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
5
伝熱回路
Pchip(t)
chip
T₁
C₁ = 10.43392 J/K
G₁ = 38.220
W/K
sink base
T₂
C₂ = 24.3 J/K
G₂ = 9.992
W/K
fins
T₃
C₃ = 46.17 J/K
hA = 0.1906
W/K
Tcool
reservoir
共有境界weight: base 0.091 / fins 0.909
learnable係数 | prior | fitted | 変化 | 物理解釈
G chip–base | 40.000 | 38.220 W/K | −4.45% | interfaceを含む有効熱伝達
G base–fins | 12.000 | 9.992 W/K | −16.74% | 拡散・接触を含む中間経路
hA coolant | 0.440 | 0.1906 W/K | −56.67% | 長時間応答を支配する境界
注意
T₁–T₃は領域平均。chip hotspot・wafer面内分布は同じ状態量ではない。
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml.
Fitted values: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/fitted_parameters.csv.
Boundary node weights are fixed at base 0.090909 and fins 0.909091.

## Slide 6
GOVERNING EQUATIONS
第一法則を離散化し、保存・散逸・正値性をモデル構造で保証する
学習器に物理を後付けするのではなく、許容する状態遷移そのものを制約する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
6
NODE ENERGY BALANCE
Cᵢ dTᵢ/dt = Σⱼ Gᵢⱼ(Tⱼ − Tᵢ) + qᵢ + hᵢ(Tᵣ − Tᵢ) + (Wᵀd)ᵢ
[J/K]·[K/s] = [W] — 全項を熱流率で統一
MATRIX FORM
L = Bₑᵀ diag(g) Bₑ
C Ṫ = −L T + q + h ⊙ (Tᵣ1 − T) + Wᵀd
Ṫ = A(a)T + b(a)
構造的な検査項目
相反性
qᵢ←ⱼ = −qⱼ←ᵢ
内部熱流の二重計上を防止
閉系保存
d(1ᵀCT)/dt = 0
境界・熱源なしで総エネルギー一定
散逸性
TᵀLT = Σ Gₑ(ΔTₑ)² ≥ 0
温度差は自発的に増幅しない
正値性
p = p₀ exp(ℓ) > 0
負の熱容量・負のconductanceを排除
集中定数化の妥当性
Bi = hLᶜ/k ≪ 0.1
を目安に各node内の温度一様性を確認。成立しない領域はnode分割、局所CAE、hotspot marginで補う。
実運用では energy residual r_E = CΔT/Δt − (−LT + b) も監視し、入力欠落・単位不整合を検出する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 4.2, 4.3, 4.8, and 4.10.
Compact thermal modeling reference: Huang et al., IEEE TVLSI 2006, doi:10.1109/TVLSI.2006.876103.
Biot-number criterion is an engineering screening criterion for lumped-capacitance validity; node adequacy must be checked against local gradients.

## Slide 7
DYNAMIC INTERPRETATION
固有時定数は0.186 s、2.03 s、425 s — 同じデータで3モードを識別できるとは限らない
exact積分は数値誤差を抑えるが、samplingで失われた情報は復元しない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
7
一般化固有値問題
Kφ = λCφ, τ = 1/λ
fitted linear model / nominal boundary
0.1
1
10
100
1000
time scale [s] (log)
0.186 s
fast
chip ↔ base
2.028 s
intermediate
base ↔ fins
425 s
global
coolant boundary
linear data Δt=2 s
HF train 10 s
HF output 20 s
fast 0.186 s
2 s samplingでは独立同定困難。sensor応答・反aliasing・短周期実験が必要。
intermediate 2.03 s
2 s samplingで限界的。step端の時刻精度とZOH契約が推定値を左右する。
global 425 s
長時間holdとcoolant変調が必要。短いpulseだけではhAと初期温度が混同する。
Notes: Derived calculation using external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml and fitted_parameters.csv.
Generalized eigenproblem K phi = lambda C phi at the nominal fitted linear condition.
Derived modal time constants: 0.186 s, 2.028 s, and 425.354 s. These are model modes, not directly measured equipment constants.

## Slide 8
NUMERICAL METHODS
係数が区間一定ならexact affine、変化するならimplicitで安定に積分する
少数nodeのため、密行列指数・密線形solveを直接用いる
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
8
exact affine
[xₖ₊₁;1] = exp([F c; 0 0] Δtₖ)[xₖ;1]
augmented matrixによりF⁻¹を作らず、閉系のゼロ固有値も扱う
手法 | 適用条件 | 離散化・安定性 | 実装上の確認
exact affine | 係数・active setが区間一定 | 時間離散化誤差なし | ZOH・イベント時刻・matrix exp
implicit Euler | 区間内で係数が変化 | A-stable / 1次精度 | midpoint操作量・step分割
Van Loan Qd | 連続process noiseの離散化 | cross-covarianceを保持 | 小Δt近似との整合
Joseph update | Kalman covariance更新 | 半正定値性を保ちやすい | 対称化・jitter・欠測縮約
数値検証
Δtを1/2にした解との差、energy residual、共分散の固有値、同一時刻の重複・逆順を回帰試験に含める。
注意：solverが安定でも、sensor samplingがfast modeを解像するとは限らない。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 5.
References: Van Loan (1978), Higham (2005), Dahlquist (1963).
The exact-affine solver removes time-discretization error only under the piecewise-constant coefficient contract.

## Slide 9
IDENTIFICATION
物理制約付き最適化と励振設計を一体化し、識別できる係数だけを学習する
低RMSEでも、共線性や初期値依存が残れば装置外挿には使わない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
9
ROBUST OBJECTIVE
minθ ΣₛΣₖ mₛₖ ρδ(yₛₖ − ŷₛₖ(θ))
+ λp‖log(p/p₀)‖² + λx‖x₀−x̄₀‖²
p = p₀ exp(ℓ) > 0 / Huber loss / mask-aware
同定成立の判定
感度rank
J = ∂ŷ/∂log p の特異値
小特異値 → parameter統合/固定
profile
1係数を走査して再最適化
平坦 → 信頼区間を主張しない
seed安定性
複数初期値・再学習
同一RMSEで係数が分岐 → 非一意
時間holdout
将来suffix・別recipe
同一trajectory内補間と分離
対象係数 | 必要な励振 | 観測signature | 主なconfounder
G chip–base | 短いpower step / edge | chip–base位相差 | sensor応答、時刻ずれ
G base–fins | 中時間pulse / cooldown | base–fins減衰 | G₁との相関
hA coolant | 長時間hold / coolant sweep | 定常gain・global τ | 初期温度、ambient drift
C（将来拡張） | 複数pulse幅 | 立上り速度 | Gとのscale同定性
装置DOEの原則：短・中・長の時間尺度を分離して励振し、coolantとheaterを同時に動かし過ぎない。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 6 and 7.
Parameter-specific DOE recommendations are engineering implications of the fitted three-mode time constants shown on slide 7.
Robust loss reference: Huber (1964). Optimizer reference: Kingma and Ba (2014).

## Slide 10
CAUSAL FORECAST
予測開始時刻Hまでだけを同化し、その後は入力suffixで開ループ予測する
未来観測を初期状態推定へ混入させないことを、workflowのデータ契約として固定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
10
history
t ≤ H
temperature
controls
mask
state assimilation
posterior at H
state mean at H
covariance P(H)
open-loop rollout
t > H
known/planned inputs
no future y
forecast product
temperature + uncertainty
mean / covariance / threshold risk
状態・観測分布
xₖ ∼ N(x̂ₖ, Pₖ), ŷₖ = Hx̂ₖ, Σy,ₖ = HPₖHᵀ + R
Pは初期状態・process noise・sensor noiseを伝播。parameter uncertaintyとmodel discrepancyは別途ensemble/校正で加える。
cutoff
各case固有のHを保存
input
left zero-order hold
missing
maskで観測行を縮約
report
mean / worst / phaseを併記
禁止事項：全trajectoryで初期状態を最適化してからsuffix誤差を測る — 未来情報のleakageになる。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 7.
The causal cutoff is a data-contract requirement, not a presentation-only convention.
Uncertainty scope distinguishes propagated state covariance from parameter and model-form uncertainty.

## Slide 11
STATE MONITORING
温度・未知熱・相対sensor biasを拡張状態として推定し、innovationを診断量にする
故障名を直接分類するのではなく、物理的に解釈できる偏差channelへ分解する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
11
augmented state
z = [T; d; β]
T physical temperature
d unknown heat [W]
β identifiable relative bias [K]
predict
z⁻, P⁻
innovation
ν = y − Hz⁻
robust update
z⁺, P⁺
Van Loan / implicit Qd
missing rows removed
Joseph covariance
NISₖ = νₖᵀ Sₖ⁻¹νₖ
χ² 99.99% threshold
1 dof 15.14 / 2 dof 18.42 / 3 dof 21.11
偏差の解釈
β rises / d ≈ 0
sensor offset・校正ずれ
他sensorとの相対整合、gauge固定
d rises / β small
未指令発熱・冷却損失
複数nodeの整合した温度上昇
NIS only
model mismatch・同期ずれ
持続性、自己相関、運転域で再校正
運用閾値はχ²理論値を初期値とし、正常保持データの自己相関・multiple testing・model errorで校正する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 8.
Thresholds: chi-square quantiles at confidence 0.9999 used by external_tools/comsol_chip_cooling/evaluate.py.
References: Kalman (1960), Van Loan (1978), Bar-Shalom et al. (2001).

## Slide 12
MONITORING EVIDENCE
sensor offsetは即時検知、3 W未指令発熱は10 sで検知した
同じobserverが欠測中もposteriorを維持し、故障channelを分離する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
12
M03 +3 K chip sensor offset
Chart: time [s]
| 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330
NIS / threshold | 0.14996 | 0.071176 | 0.11193 | 19.1072 | 18.7491 | 16.3015 | 12.8668
alarm threshold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
event start = first detection = 300 s
M05 3 W hidden heat
Chart: time [s]
| 250 | 260 | 270 | 280 | 282 | 290 | 292 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 382 | 390 | 400 | 410 | 420
truth hidden heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
estimated disturbance | 0.03361 | -0.035886 | -0.037419 | -0.061648 | -0.07147 | 0.11469 | 0.24686 | 0.63656 | 1.2845 | 1.8949 | 2.2669 | 2.57 | 2.7862 | 3.0754 | 3.1696 | 3.1325 | 3.1212 | 2.9826 | 2.5002 | 1.8761 | 1.2956
event 282–380 s / first detection 292 s
0 s
M03 detection delay
max NIS 403.305
0.040 K
M04 missing-window RMSE
posterior remains finite
10 s
M05 detection delay
3 W uncommanded heat
3.182 W
M05 estimated peak
event sensor bias ≤ 0.061 K
Notes: M03 trace: external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/M03_sensor_offset.csv.
M05 estimate: external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/M05_uncommanded_heat.csv.
M05 truth: external_tools/comsol_chip_cooling/data/eval/monitor/M05_uncommanded_heat.csv.
Metrics/events: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/monitor_cases.csv and monitor_events.csv.
Charts use downsampled display points while preserving event start and first-detection timestamps.

## Slide 13
SYNTHETIC BENCHMARK
TopCellは通常条件で安定する一方、初期観測の疎さが最大誤差を支配した
意図的model gapはcore scoreから分離し、失敗を隠さない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
13
core group mean RMSE
Chart: 
| interpolation | extrapolation | dynamics | initialization | sampling
mean RMSE | 0.021449 | 0.016241 | 0.031638 | 0.45054 | 0.050123
初期化ケースの改善
Chart: 
| F09 sparse initial | F12 history initialized
RMSE | 1.3027 | 0.038094
history同化により 97.1%低減
0.143 K
core 11ケース平均
7.185 K
prior平均
1.303 K
worst F09
9.823 K
F11 intentional gap
温度依存heat lossを未表現
Notes: Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/forecast_by_group.csv.
Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/forecast_by_case.csv.
Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json.
F11 is an intentional model-form-gap case and is excluded from the core mean.

## Slide 14
LINEAR COMSOL
外部8ケースの平均RMSEは0.036 K、worstはshort-pulse条件の0.083 K
体積平均温度に対する結果であり、局所hotspotの安全余裕は別に設定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
14
Chart: external forecast RMSE [K]
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08
RMSE | 0.0063957 | 0.024712 | 0.014253 | 0.020676 | 0.082974 | 0.058981 | 0.03859 | 0.043629
同定パラメータ
parameter | prior | fitted
G chip–base | 40.000 | 38.220
G base–fins | 12.000 | 9.992
hA coolant | 0.440 | 0.1906
hotspot check
最大 average–hotspot gap
0.238 K
最大 hotspot 過小評価
0.328 K
0.036 K
mean RMSE
0.083 K
worst F05
7.362 K
prior mean
99.06%
mean improvement
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv.
Parameters: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/fitted_parameters.csv.
Hotspot metrics: external_tools/comsol_chip_cooling/data/qa_summary.csv and CAE report source data.
Reported model outputs are volume-average node temperatures; hotspot metrics are separate evidence.

## Slide 15
CAE CREDIBILITY
0.1 K級のモデル誤差を議論する前に、同程度のメッシュ不確かさを収束させる
medium→fineのchip平均差はMC01で0.496 K、MC02で0.154 K
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
15
adjacent mesh difference
Chart: chip-average ΔT [K]
| MC01 | MC02
¦medium − fine¦ | 0.49621 | 0.15443
strict criterion 0.25 K
mesh / solve cost
mesh | elements | MC01 [s] | MC02 [s]
global-8 | 48,870 | 30 | 62
local-coarse | 837,644 | 223 | 537
local-medium | 1,748,906 | 492 | 1,380
local-fine | 3,587,721 | 1,169 | 3,950
global-8 → local-coarse
+15.913 K
MC01 chip平均。global meshは局所熱勾配を解像できない。
screening
≤ 0.50 K
MC01 ぎりぎり / MC02 pass
strict average
≤ 0.25 K
MC01 fail / MC02 pass
current status
not qualified
temporal convergence・実験比較も未完
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/mesh_convergence.csv.
Source: external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md.
The red dashed line is a visual guide for the documented strict-average criterion of 0.25 K.
Global-8 to local-coarse MC01 chip-average difference is 15.9128095 K.

## Slide 16
HIGH-FIDELITY SCREENING
平均RMSEは改善したが、放射感度の大きさは再現できていない
良い総合誤差と正しい物理感度は別の検証項目である
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
16
external RMSE
Chart: RMSE [K]
| HV01 conjugate | HV02 radiation
learned | 0.047653 | 0.14358
prior | 0.97693 | 0.80091
radiation pair: chip temperature delta
Chart: time [s]
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
truth ΔT with radiation | -0.0018546 | -0.001855 | -0.0018554 | -0.0018556 | -0.0074855 | -0.0011851 | -0.022883 | -0.084163 | -0.16856 | -0.24409 | -0.31719 | -0.38133
model predicted ΔT | -0.0018546 | -0.0017778 | -0.0017016 | -0.0016287 | -0.0015589 | -0.0014921 | -0.0014281 | -0.0013736 | -0.0013283 | -0.0012915 | -0.0012565 | -0.0012223
0.0956 K
learned mean RMSE
prior mean 0.8889 K
33 / 33
scalar errors ≤ mesh diff
conservative adjacent-mesh bound
−0.381 K
truth radiation effect @220 s
model prediction −0.001 K
0.496 K
mesh difference
radiation effect itself is unresolved
Notes: High-fidelity metrics: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_case_metrics.csv.
Radiation trace: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_radiation_trace.csv.
At 220 s: truth radiation delta = -0.38133367 K; model delta = -0.00122234 K; conservative mesh difference = 0.4962085957 K.
Interpretation: absolute forecast screening improved, but the radiation sensitivity magnitude is not validated.

## Slide 17
EQUIPMENT VALUE
高速な物理surrogateとして、CAEと装置データの間の判断を短周期化する
有用性は精度だけでなく、どの意思決定を安全に支援できるかで定義する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
17
装置ユースケース | モデル出力 | 技術的な有用性 | 採用gate | 現状
warm-up / cool-down | 将来温度・到達時間 | recipe待ち時間とthermal soakの比較 | 運転域holdout、worst error | screening可
virtual sensor | 未計測node温度・共分散 | sensor削減検討、欠測補完 | observability、校正、bandwidth | 条件付
異常検知 | NIS、未知熱d、bias β | 未指令発熱とsensorずれの切分け | false alert/hour、fault DOE | CAE evidence有
recipe / cooling設計 | parameter sweep・感度 | CAE実行前の候補絞込み | 外挿禁止、parameter uncertainty | screening可
hardware change | 再同定係数・残差 | 接触・冷却経路変更の比較 | topology再確認、CAE/実験再V&V | 要再検証
CAE
全caseを高忠実度で解く前に、感度とworst候補を選別
Control
同じ状態定義をforecastとmonitorで共有し、handoffを削減
FMEA
hidden heat / bias / model gapを別channelで記録
注：計算時間短縮率は本benchmarkでは計測していない。価値は実装後にCAE回数・DOE回数・alarm対応時間で定量化する。
Notes: Use cases are derived from the implemented forecast and monitor workflows documented in docs/technical_specification.md.
No runtime-speedup or cost-saving figure is claimed because the current benchmark does not report an end-to-end operational baseline.
Adoption gates are engineering recommendations for semiconductor-equipment integration.

## Slide 18
VALIDATION PLAN
装置採用は4段階のgateで進め、各段階の不確かさと再評価条件を残す
合格基準はFMEA・制御仕様・thermal budgetと結び付けて事前に固定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
18
01
計測契約
• sensor位置・応答・校正
• 時刻同期 / ZOH / 欠測
• 単位・heat input accounting
02
識別DOE
• 短・中・長pulse
• heater / coolantを分離励振
• rank・profile・seed安定性
03
CAE / 実験V&V
• mesh / time convergence
• hotspot・放射・contact
• 独立recipe / hardware holdout
04
shadow operation
• alarm校正・false rate
• drift / retrain条件
• interlockとは独立運用
release gateで固定する指標
Prediction
mean / P95 / worst RMSE, phase lag, operating-envelope coverage
Safety
hotspot conservative bound, mesh/time uncertainty, thermal margin
Monitoring
detection delay, false alerts/hour, missed faults, attribution error
Lifecycle
drift threshold, retrain trigger, configuration & data lineage
完了条件：適用運転域・性能限界・再評価条件・責任分界が同一release recordに記録されていること。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 11 and 12.
Validation stages are an equipment-engineering implementation plan derived from the current evidence gaps.
Acceptance thresholds must be agreed from FMEA, control specifications, and the product thermal budget before testing.

## Slide 19
REFERENCES
理論、実装、CAE評価の根拠
各グラフの完全な出典パスと数値条件はspeaker notesに記載
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
19
Repository evidence
[E1]
Technical specification
docs/technical_specification.md
[E2]
TopCell benchmark
benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/
[E3]
Linear COMSOL evaluation
external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/
[E4]
Monitor traces
external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/
[E5]
CAE report source data
external_tools/.../reports/cae_benchmark_report/source_data/
[E6]
High-fidelity validation
external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md
Theory and methods
[R1]
Huang et al. (2006)
HotSpot compact thermal modeling, IEEE TVLSI
[R2]
Farina & Rinaldi (2000)
Positive Linear Systems
[R3]
Kalman (1960)
Linear filtering and prediction
[R4]
Van Loan (1978)
Computing integrals involving the matrix exponential
[R5]
Higham (2005)
Scaling and squaring for the matrix exponential
[R6]
Huber (1964)
Robust estimation of a location parameter
[R7]
Kingma & Ba (2014)
Adam: A Method for Stochastic Optimization
[R8]
COMSOL documentation
Electronic Chip Cooling / Nonisothermal Flow
Design reference
Tokyo Electron public IR presentation (visual language only; no logo/template reuse)
Notes: R1 doi:10.1109/TVLSI.2006.876103.
R2 Farina and Rinaldi, Positive Linear Systems, Wiley.
R3 doi:10.1115/1.3662552.
R4 IEEE Transactions on Automatic Control 23(3), 1978.
R5 SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 26(4), 2005.
R6 doi:10.1214/aoms/1177703732.
R7 https://arxiv.org/abs/1412.6980.
Visual reference: https://www.tel.com/ir/library/report/i242su0000000goz-att/fy27q1presentations-e.pdf