## Slide 1
THERMAL MODEL / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW
熱RCモデル基盤による
半導体装置の同定・予測・状態監視
背景、コード構成、処理workflow、最適化、推定モデル、CAEベンチマークを一体で評価
Technical review / thermal-cell-practical
Q̇
C Ṫ = −L T + b
ΔT
2026-09-17
Notes: Primary source: docs/technical_specification.md
Visual design reference only: Tokyo Electron FY2027 Q1 Financial Announcement, https://www.tel.com/ir/library/report/i242su0000000goz-att/fy27q1presentations-e.pdf
Tokyo Electron logo, trademark lockup, and official slide master are not used.
Repository: thermal-cell-practical.

## Slide 2
BACKGROUND
熱設計と装置運用の間には、時間尺度・観測密度・説明責任のギャップが残る
高忠実度CAEと実測を、制御周期で扱える共通の物理状態へ圧縮することが本基盤の出発点である
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
2
CAE / 実験
高空間分解能・高コスト
mesh field
熱流・境界条件
校正済み計測
装置log
疎観測・欠測・bias
temperature
command
timestamp
共通熱状態
保存則付き低次元model
node temperature
effective actuator
unknown heat
工学判断
予測・監視・再評価
warm-up / cooldown
virtual sensor / anomaly
CAE再計算の優先順位
GAP 1
場の情報をsensor列へ縮約
GAP 2
欠測・未観測stateを因果推定
GAP 3
平均精度と安全保証を分離
設計上の課題 | 現場で起きる問題 | 本基盤で埋める部分 | 残すべき検証境界
CAEは高忠実度だがoffline | recipe変更ごとの再計算が重い | 学習済みartifactで高速rollout | 形状・物性変更時は再CAE
sensorは局所・疎・非同期 | 内部温度と遅れが直接見えない | 観測写像Hとactuator stateで推定 | observabilityと校正基準
平均誤差が小さくてもmodel gapが残る | hotspot・放射感度を過小評価 | holdout・negative control・coverage表 | local fieldと製品margin
設計原則：高忠実度modelを置き換えるのではなく、同じ検証境界の中で高速な意思決定層を追加する。
Notes: Sources: README.md; docs/product_architecture.md sections 1 and 10.
The process diagram is a responsibility map, not a proprietary equipment architecture.
Claims about hotspot and radiation limits are supported by the COMSOL benchmark slides later in this deck.

## Slide 3
PURPOSE
本コードの目的は、同一の熱状態定義で同定・予測・監視を再現可能に実行すること
精度だけでなく、因果性、物理単位、artifact来歴、適用範囲を成果物として残す
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
3
目的 | 入力 | 処理責務 | 主要出力 | 成立条件
物理係数の同定 | 複数trajectory CSV | full/window rollout + robust最適化 | G・q・τ、holdout指標 | 独立励振と観測可能性
将来温度の予測 | 観測history + command suffix | history同化後のopen-loop積分 | node/sensor温度、95%区間 | 未来観測の非混入
状態・異常の監視 | 実測温度 + 適用command | 拡張Kalman observer | 未知熱、相対bias、innovation、NIS | bias gaugeとnoise調整
監査可能な配備 | system/config/artifact | hash検証・atomic出力 | model.pt / YAML / metadata / manifest | schema互換性と入力契約
非目標と責任境界
非目標
局所hotspot・wafer面内均一性を、node平均から直接保証しない
現行境界
T⁴放射、相変化、温度依存物性はfirst-class termではない
識別境界
外部基準なしの共通sensor offsetと一様温度ずれは分離不能
Notes: Sources: README.md sections Purpose, Deployment artifact, Current model boundaries.
Sources: docs/product_architecture.md sections 5–8 and 10.
Forecast intervals include state/process uncertainty only; parameter, future-input, and model-form uncertainty are excluded.

## Slide 4
CODE ARCHITECTURE
依存方向を一方向に固定し、数値engineとCSV・YAML・workflowを分離する
装置差はsystem.yamlとdataで表し、core classを装置部品名ごとに増やさない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
4
Interface
cli.py
train / forecast / monitor
Workflow
workflows/
config解決、CSV discovery、出力orchestration、run manifest
Use case
learning/ + inference.py
係数同定、causal state initialization、forecast、monitor
Numerics
engine/
thermal network、scalar law、exact/implicit積分、Kalman observer
Domain / I/O
domain/ + io/ + config.py
Trajectory、ThermalSystemSpec、CSV/YAML schema、validation
独立配備artifact
model.pt
learned state_dict
system.yaml
topology / capacity / priors
metadata.json
schema / fitted values / SHA-256
runtime data contract
Trajectory = time[N] + temperature[N,S]
+ commands[N−1,U] + mask[N,S]
外部境界
CAE・実験adapter / benchmark / report
coreはCOMSOL製品・geometry・合否閾値へ依存しない
dependency
cli → workflows → artifact / learning / inference → engine / io → domain / config
Notes: Source: docs/product_architecture.md sections 1, 7–10.
Source code: src/celltemp/cli.py, workflows/, inference.py, artifact.py, learning/, engine/, domain/, io/.
Architecture diagram shows dependency and responsibility, not runtime thread/process topology.

## Slide 5
PLATFORM CAPABILITY
共通のThermalRCModelとartifactから、設計・予測・監視・評価を分岐させる
実装済み機能と将来拡張を分け、再利用できる基盤の範囲を明示する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
5
利用場面 | 入口 | 基盤が行うこと | 成果物 / 判断 | 状態
Train | CAE / 実験trajectory | 正値係数をcase-balanced rolloutで同定 | artifact、case/sensor指標 | 実装済
Forecast | 観測prefix + 将来command | history posteriorからopen-loop予測 | 温度、区間、coverage table | 実装済
Monitor | 実測stream + command | 温度・未知熱・relative biasを因果推定 | innovation、NIS、欠測補完 | 実装済
Benchmark | 分離したexternal holdout | interpolation / dynamics / gapを評価 | worst case、negative control | 実装済
CAE report | canonical source_data | mesh・time・model-form evidenceを統合 | 採用gateと再評価条件 | 評価系
同じ基盤から可能になること
設計
DOE候補のscreening / 係数感度 / model gapの発見
運用
warm-up終了予測 / virtual sensor / sensor欠測継続
保全
未指令発熱 / relative drift / gross faultの切り分け
拡張候補（未実装）：parameter uncertainty、sparse演算、階層同定、複数対象で再現する非線形law。
Notes: Sources: README.md; docs/product_architecture.md sections 1, 5–7, and 11.
Implemented status refers to repository workflows; equipment qualification remains a separate validation activity.
Future items are explicitly not claims about current behavior.

## Slide 6
EXECUTIVE VIEW
装置適用の価値は高いが、平均温度精度と局所安全性は分けて判定する
結論は「screeningに有効、製品保証には装置別V&Vが必要」である
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
6
物理モデル
小自由度でも、保存則と散逸性を構造として保持
熱容量 C、コンダクタンス G、境界熱伝達 h を正値化して同定。exact/implicit積分により運転条件に応じた安定計算を行う。
検証エビデンス
合成 → 線形CAE → 高忠実度CAEの段階評価
TopCell core平均 0.143 K、線形COMSOL平均 0.036 K、高忠実度2ケース平均 0.0956 K。model gapとmesh未収束を別枠で保持。
装置実装
予測・virtual sensor・異常検知を同じ状態定義で接続
warm-up/cool-down予測、欠測補完、未知発熱とsensor biasの推定に利用可能。運転域、sensor帯域、hotspot marginは装置ごとに固定する。
0.036 K
線形COMSOL平均RMSE
外部forecast 8ケース。最大0.083 K。
0.143 K
TopCell core平均RMSE
初期観測が疎なF09がworst 1.303 K。
0.0956 K
高忠実度2ケース平均RMSE
mesh/time/experiment strict validationは未完了。
工学判断
体積平均の高精度を
hotspot保証へ外挿しない
最大hotspot過小評価 0.328 K
Notes: Sources: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json
Sources: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv
Sources: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_case_metrics.csv
Hotspot gap source: external_tools/comsol_chip_cooling/data/qa_summary.csv

## Slide 7
EQUIPMENT CONTEXT
半導体装置では、熱源・熱経路・計測点を装置構成に対応付けて使う
モデルはCAEの代替ではなく、制御周期で扱える状態推定・予測層として配置する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
7
装置断面の概念対応
process chamber
gas / plasma
wafer / workpiece
stage / ESC / heater body
heater zones
coolant channel
temperature sensors
状態モデルへの写像
熱源 q(t)
heater / plasma / chuck loss
recipe変化の過渡温度を予測
熱経路 G
contact / interface / cooling path
接触劣化・冷却能力変化を識別
状態 T
wafer近傍 / stage / wall
virtual sensor・warm-up判定
観測 H
TC / RTD / pyrometer
欠測補完・sensor bias監視
適用境界
node温度は領域代表値。wafer面内分布、局所hotspot、放射view factorはCAE/実測で別途拘束する。
Notes: Conceptual semiconductor-equipment mapping; no proprietary equipment geometry is represented.
Physics source: docs/technical_specification.md sections 4 and 6.
System mapping source: external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml.

## Slide 8
EVIDENCE STRATEGY
証拠の階層を上げるたびに、主張できる範囲と未解決事項を更新する
RMSE単独ではなく、model form・mesh・time・experimentの不確かさを分離する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
8
Level | 目的 | 確認済みの証拠 | 主張できる範囲 | 残課題
A 数理・実装 | 保存則、正値性、数値安定 | unit / property / quality gate | 実装整合性 | 装置物理は未証明
B TopCell | 真値既知で回帰試験 | core 11ケース平均 0.143 K | 同一model class内の性能 | F11 model gap 9.823 K
C 線形COMSOL | 外部CAEへの転移 | 8ケース平均 0.036 K | 体積平均・線形境界 | hotspot最大過小 0.328 K
D 高忠実度CAE | 非線形・放射のscreening | 2ケース平均 0.0956 K | model-form screening | mesh/time strict未qualified
E 装置データ | 製品運転域で妥当化 | 未実施 | — | DOE、sensor校正、holdout
主張の境界
可
集中定数モデルとしての因果予測・状態監視
条件付
体積平均温度のscreening精度
不可
局所hotspot・wafer面内均一性・製品保証への直接外挿
Notes: Sources: docs/technical_specification.md sections 11 and 12.
TopCell: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json.
Linear COMSOL: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv.
High fidelity: external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md.

## Slide 9
PHYSICAL MODEL
3ノード伝熱回路は、熱容量を固定し3つの熱伝達係数を同定する
線形COMSOL評価モデル：chip → sink base → fins → coolant
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
9
伝熱回路
Pchip(t)
chip
T₁
C₁ = 10.43392 J/K
G₁ = 38.220
W/K
sink base
T₂
C₂ = 24.3 J/K
G₂ = 9.992
W/K
fins
T₃
C₃ = 46.17 J/K
hA = 0.1906
W/K
Tcool
reservoir
共有境界weight: base 0.091 / fins 0.909
learnable係数 | prior | fitted | 変化 | 物理解釈
G chip–base | 40.000 | 38.220 W/K | −4.45% | interfaceを含む有効熱伝達
G base–fins | 12.000 | 9.992 W/K | −16.74% | 拡散・接触を含む中間経路
hA coolant | 0.440 | 0.1906 W/K | −56.67% | 長時間応答を支配する境界
注意
T₁–T₃は領域平均。chip hotspot・wafer面内分布は同じ状態量ではない。
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml.
Fitted values: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/fitted_parameters.csv.
Boundary node weights are fixed at base 0.090909 and fins 0.909091.

## Slide 10
GOVERNING EQUATIONS
第一法則を離散化し、保存・散逸・正値性をモデル構造で保証する
学習器に物理を後付けするのではなく、許容する状態遷移そのものを制約する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
10
NODE ENERGY BALANCE
Cᵢ dTᵢ/dt = Σⱼ Gᵢⱼ(Tⱼ − Tᵢ) + qᵢ + hᵢ(Tᵣ − Tᵢ) + (Wᵀd)ᵢ
[J/K]·[K/s] = [W] — 全項を熱流率で統一
MATRIX FORM
L = Bₑᵀ diag(g) Bₑ
C Ṫ = −L T + q + h ⊙ (Tᵣ1 − T) + Wᵀd
Ṫ = A(a)T + b(a)
構造的な検査項目
相反性
qᵢ←ⱼ = −qⱼ←ᵢ
内部熱流の二重計上を防止
閉系保存
d(1ᵀCT)/dt = 0
境界・熱源なしで総エネルギー一定
散逸性
TᵀLT = Σ Gₑ(ΔTₑ)² ≥ 0
温度差は自発的に増幅しない
正値性
p = p₀ exp(ℓ) > 0
負の熱容量・負のconductanceを排除
集中定数化の妥当性
Bi = hLᶜ/k ≪ 0.1
を目安に各node内の温度一様性を確認。成立しない領域はnode分割、局所CAE、hotspot marginで補う。
実運用では energy residual r_E = CΔT/Δt − (−LT + b) も監視し、入力欠落・単位不整合を検出する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 4.2, 4.3, 4.8, and 4.10.
Compact thermal modeling reference: Huang et al., IEEE TVLSI 2006, doi:10.1109/TVLSI.2006.876103.
Biot-number criterion is an engineering screening criterion for lumped-capacitance validity; node adequacy must be checked against local gradients.

## Slide 11
THERMAL MODEL
熱経路をscalar lawとして共通化し、edge・source・boundaryへ同じ非負応答を配置する
装置部品名をcoreへ埋め込まず、入力依存性と物理単位をsystem.yamlで定義する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
11
要素 | 構成式 | 主な用途 | 学習対象 | 数値解法上の条件
constant | λ(u)=β | 固定G [W/K] / 固定q [W] | β（任意） | exact / implicit
positive_part | λ(u)=κ max(u−uₜₕ,0) | heater・plasmaのdead band | κ；uₜₕは固定 | lag付きsourceでもthreshold crossing分割
power_law | λ(u)=β+κ(max(u,0)/uᵣ)ⁿ | 流量・電力に対する非線形応答 | β, κ, nを個別指定 | lagged coefficientはimplicit
actuator lag | τ da/dt=u−a | commandと実効熱入力の遅れ | τ（正のprior倍率） | 区間内は解析解
model assembly
command u(t)
left ZOH / variable Δt
actuator a(t)
τ=0 direct / τ>0 lag
scalar laws λ(a)
edge / source / boundary
A(a), b(a)
C⁻¹L / heat forcing
Tₖ₊₁
exact / implicit
現行境界：温度状態には線形。T⁴放射、相変化、温度依存物性は独立したfirst-class termとしては未実装。
Notes: Sources: src/celltemp/engine/laws.py, src/celltemp/engine/rc.py, src/celltemp/domain/topology.py.
Sources: docs/product_architecture.md sections 2 and 3; docs/model_notes.md.
All scalar-law outputs inherit the physical unit of the owning path: W/K for conductance and W for source heat rate.

## Slide 12
DYNAMIC INTERPRETATION
固有時定数は0.186 s、2.03 s、425 s — 同じデータで3モードを識別できるとは限らない
exact積分は数値誤差を抑えるが、samplingで失われた情報は復元しない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
12
一般化固有値問題
Kφ = λCφ, τ = 1/λ
fitted linear model / nominal boundary
0.1
1
10
100
1000
time scale [s] (log)
0.186 s
fast
chip ↔ base
2.028 s
intermediate
base ↔ fins
425 s
global
coolant boundary
linear data Δt=2 s
HF train 10 s
HF output 20 s
fast 0.186 s
2 s samplingでは独立同定困難。sensor応答・反aliasing・短周期実験が必要。
intermediate 2.03 s
2 s samplingで限界的。step端の時刻精度とZOH契約が推定値を左右する。
global 425 s
長時間holdとcoolant変調が必要。短いpulseだけではhAと初期温度が混同する。
Notes: Derived calculation using external_tools/comsol_chip_cooling/system.yaml and fitted_parameters.csv.
Generalized eigenproblem K phi = lambda C phi at the nominal fitted linear condition.
Derived modal time constants: 0.186 s, 2.028 s, and 425.354 s. These are model modes, not directly measured equipment constants.

## Slide 13
NUMERICAL METHODS
係数が区間一定ならexact affine、変化するならimplicitで安定に積分する
少数nodeのため、密行列指数・密線形solveを直接用いる
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
13
exact affine
[xₖ₊₁;1] = exp([F c; 0 0] Δtₖ)[xₖ;1]
augmented matrixによりF⁻¹を作らず、閉系のゼロ固有値も扱う
手法 | 適用条件 | 離散化・安定性 | 実装上の確認
exact affine | 係数・active setが区間一定 | 時間離散化誤差なし | ZOH・イベント時刻・matrix exp
implicit Euler | 区間内で係数が変化 | A-stable / 1次精度 | midpoint操作量・step分割
Van Loan Qd | 連続process noiseの離散化 | cross-covarianceを保持 | 小Δt近似との整合
Joseph update | Kalman covariance更新 | 半正定値性を保ちやすい | 対称化・jitter・欠測縮約
数値検証
Δtを1/2にした解との差、energy residual、共分散の固有値、同一時刻の重複・逆順を回帰試験に含める。
注意：solverが安定でも、sensor samplingがfast modeを解像するとは限らない。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 5.
References: Van Loan (1978), Higham (2005), Dahlquist (1963).
The exact-affine solver removes time-discretization error only under the piecewise-constant coefficient contract.

## Slide 14
OPTIMIZATION
学習は物理係数のlog倍率を更新し、因果validation RMSEが最小のepochを採用する
case数で均等化した軌道損失により、長いlogや観測点の多いcaseの過大影響を抑える
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
14
J(θ) = 1/|C| Σc ρδ(yc − ŷc(θ, x̂0,c)) + λp · mean[log(p/p0)²]
x̂0,c は観測写像のnull spaceだけをprofileし、Gaussian priorで弱観測modeを拘束
1 split
同一control履歴をgroup化
trajectory単位で分割
2 rollout
full trajectory
またはcase別window
3 loss
mask-aware Huber
case平均 + prior
4 update
Adam
gradient clip
log倍率clamp
5 select
causal full-rollout
validation RMSE
6 publish
best stateのみ
artifactへ保存
最適化項目 | 実装 | 工学的な意味 | 既定例
parameterization | p=p0·exp(ℓ) | 係数を正値に保ち、priorからの倍率で解釈 | learnable項のみ
robust loss | Huber / Kelvin単位 | gross residualの影響を二乗損失より抑制 | δ=1.0 K
optimizer | Adam + norm clipping | 異なる係数scaleを扱い、発散を検出 | lr=0.03 / clip=10
early selection | patience付きcausal validation | conditional fitではなく配備時rolloutを選択 | 5 epochごと / patience=8
注意：optimizer収束はparameter一意性を保証しない。感度rank・複数seed・独立holdoutを別gateとする。
Notes: Sources: src/celltemp/learning/trainer.py and objective.py.
Example defaults: examples/topcell_quickstart/config.yaml and benchmarks/topcell/config.yaml.
The selected model is the state with minimum causal validation RMSE, not the final optimizer state.

## Slide 15
IDENTIFICATION
物理制約付き最適化と励振設計を一体化し、識別できる係数だけを学習する
低RMSEでも、共線性や初期値依存が残れば装置外挿には使わない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
15
ROBUST OBJECTIVE
minθ ΣₛΣₖ mₛₖ ρδ(yₛₖ − ŷₛₖ(θ))
+ λp‖log(p/p₀)‖² + λx‖x₀−x̄₀‖²
p = p₀ exp(ℓ) > 0 / Huber loss / mask-aware
同定成立の判定
感度rank
J = ∂ŷ/∂log p の特異値
小特異値 → parameter統合/固定
profile
1係数を走査して再最適化
平坦 → 信頼区間を主張しない
seed安定性
複数初期値・再学習
同一RMSEで係数が分岐 → 非一意
時間holdout
将来suffix・別recipe
同一trajectory内補間と分離
対象係数 | 必要な励振 | 観測signature | 主なconfounder
G chip–base | 短いpower step / edge | chip–base位相差 | sensor応答、時刻ずれ
G base–fins | 中時間pulse / cooldown | base–fins減衰 | G₁との相関
hA coolant | 長時間hold / coolant sweep | 定常gain・global τ | 初期温度、ambient drift
C（将来拡張） | 複数pulse幅 | 立上り速度 | Gとのscale同定性
装置DOEの原則：短・中・長の時間尺度を分離して励振し、coolantとheaterを同時に動かし過ぎない。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 6 and 7.
Parameter-specific DOE recommendations are engineering implications of the fitted three-mode time constants shown on slide 7.
Robust loss reference: Huber (1964). Optimizer reference: Kingma and Ba (2014).

## Slide 16
LEARNING & ESTIMATION
本コードはblack-box予測器ではなく、微分可能な物理modelと因果推定器を組み合わせる
学習対象、状態推定、診断ruleを分けることで、誤差の由来と再学習条件を追跡できる
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
16
構成要素 | model class | 更新される量 | 学習 / 推定方法 | 配備時の役割
ThermalRCModel | 物理制約付きstate-space | G・q・τのlog倍率 | 軌道rollout + Huber + Adam | 共通の温度状態遷移
Initial-state profiler | affine nuisance-state推定 | case固有hidden T0 | null-space ridge solve | 学習時のみ；artifactへ残さない
Forecast initializer | Kalman observer | history末端のT・a・P | causal predict/update | handoff後はopen-loop
Monitor observer | augmented Kalman filter | T・unknown heat・relative bias | Van Loan / implicit Qd + Joseph update | online状態監視とdiagnostics
Coverage diagnostic | deterministic envelope check | 学習rangeとの比較 | input/output/temporal range rule | OOD warning；確率modelではない
現行実装で学習するのは物理係数のみ
sensor名や故障classを教師ラベルで分類するNN/RNN/Transformerは使用しない。異常はinnovation、NIS、未知熱、relative biasとして出力する。
拡張候補の採用条件
複数problemで同じ残差構造が再現し、保存則・単位・識別性・artifact再現性を維持できる場合に限る。
Notes: Sources: src/celltemp/engine/rc.py, learning/objective.py, learning/trainer.py, inference.py, engine/observer.py.
Coverage source: src/celltemp/workflows/forecast.py.
Extension rule source: docs/product_architecture.md section 11.

## Slide 17
DATA & ARTIFACT CONTRACT
同じTrajectory schemaをtrain・forecast・monitorで共有し、入力解釈の分岐を防ぐ
出力はstagingへ全件を書いてから置換し、hashと設定snapshotで再現性を担保する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
17
CSV / DataFrame
time / sensor / control
self-contained case
Trajectory
validated arrays
variable Δt / missing mask
Thermal model
same rollout engine
train / forecast / monitor
Artifact
state + system + metadata
portable directory
Results
CSV / JSON
manifest
contract | shape / files | 必須規約 | 検証・来歴
trajectory | time[N], temperature[N,S] | timeはstrict増加、温度単位を統一 | range / missing / layout validation
command | commands[N−1,U] | u[k]は[time[k],time[k+1])へ適用 | left ZOH；right指定も可能
forecast boundary | 観測prefix → 全sensor blank future | future開始後の観測再登場を拒否 | forecast_origin_indexを保存
artifact | model.pt / system.yaml / metadata.json | schema 4、weights_only load | derived buffer・fitted値・SHA-256照合
runtime output | case CSV + run_manifest.json | resolved observer設定を保存 | input/config/artifact hash
atomic publish：隣接staging directoryへ全成果物を生成し、成功時のみ既存runと置換する。
Notes: Sources: docs/product_architecture.md sections 2, 7, and 8.
Sources: src/celltemp/domain/trajectory.py, artifact.py, workflows/common.py, inference.py.
Artifact metadata schema version is 4 in the current repository implementation.

## Slide 18
WORKFLOW / TRAIN
setupからartifact公開までを一つの再現可能なrunとして固定する
設定・split・学習履歴・holdout予測を同じrun directoryへ保存する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
18
CLI
python -m celltemp.cli train --config <project>/config.yaml
1 resolve
config基準で
path / override解決
2 validate
system.yaml
単位・参照整合
3 discover
CSV自動検出
Trajectory化
4 split
同一recipeを
同一groupへ
5 optimize
case-balanced
rollout learning
6 evaluate
conditional +
causal holdout
7 publish
atomic run +
portable artifact
保存先 | 主な内容 | 用途
run root | metrics_by_case/sensor, metrics_summary, training_history | 性能・収束・worst case監査
split / data summary | split.csv, data_summary.csv, config.snapshot.yaml | データ境界と設定再現
test_predictions/ | held-out observed / predicted / residual | 再描画・残差診断
artifact/ | model.pt, system.yaml, metadata.json | forecast / monitorへ配備
公開済みartifactだけをruntimeへ渡し、学習用profile stateやoptimizer stateは配備しない。
Notes: Sources: src/celltemp/cli.py, workflows/train.py, workflows/common.py, artifact.py.
Split grouping source: src/celltemp/learning/split.py.
The command shown is equivalent to the documented console entry point `celltemp train --config ...`.

## Slide 19
CAUSAL FORECAST
予測開始時刻Hまでだけを同化し、その後は入力suffixで開ループ予測する
未来観測を初期状態推定へ混入させないことを、workflowのデータ契約として固定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
19
history
t ≤ H
temperature
controls
mask
state assimilation
posterior at H
state mean at H
covariance P(H)
open-loop rollout
t > H
known/planned inputs
no future y
forecast product
temperature + uncertainty
mean / covariance / threshold risk
状態・観測分布
xₖ ∼ N(x̂ₖ, Pₖ), ŷₖ = Hx̂ₖ, Σy,ₖ = HPₖHᵀ + R
Pは初期状態・process noise・sensor noiseを伝播。parameter uncertaintyとmodel discrepancyは別途ensemble/校正で加える。
cutoff
各case固有のHを保存
input
left zero-order hold
missing
maskで観測行を縮約
report
mean / worst / phaseを併記
禁止事項：全trajectoryで初期状態を最適化してからsuffix誤差を測る — 未来情報のleakageになる。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 7.
The causal cutoff is a data-contract requirement, not a presentation-only convention.
Uncertainty scope distinguishes propagated state covariance from parameter and model-form uncertainty.

## Slide 20
STATE MONITORING
温度・未知熱・相対sensor biasを拡張状態として推定し、innovationを診断量にする
故障名を直接分類するのではなく、物理的に解釈できる偏差channelへ分解する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
20
augmented state
z = [T; d; β]
T physical temperature
d unknown heat [W]
β identifiable relative bias [K]
predict
z⁻, P⁻
innovation
ν = y − Hz⁻
robust update
z⁺, P⁺
Van Loan / implicit Qd
missing rows removed
Joseph covariance
NISₖ = νₖᵀ Sₖ⁻¹νₖ
χ² 99.99% threshold
1 dof 15.14 / 2 dof 18.42 / 3 dof 21.11
偏差の解釈
β rises / d ≈ 0
sensor offset・校正ずれ
他sensorとの相対整合、gauge固定
d rises / β small
未指令発熱・冷却損失
複数nodeの整合した温度上昇
NIS only
model mismatch・同期ずれ
持続性、自己相関、運転域で再校正
運用閾値はχ²理論値を初期値とし、正常保持データの自己相関・multiple testing・model errorで校正する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 8.
Thresholds: chi-square quantiles at confidence 0.9999 used by external_tools/comsol_chip_cooling/evaluate.py.
References: Kalman (1960), Van Loan (1978), Bar-Shalom et al. (2001).

## Slide 21
WORKFLOW / EVALUATE
処理例ごとに生成・同定・推論・評価を分離し、評価dataを学習directoryへ戻さない
benchmarkとCAE reportは、公開workflowの出力をcanonical source dataへ集約する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
21
TopCell
228 train / 12 forecast / 5 monitor
synthetic truth
generate
celltemp train
forecast +
monitor
evaluate
benchmark
Linear COMSOL
8 forecast cases; volume-average target
COMSOL export
+ QA
celltemp train
external holdout
forecast / monitor
evaluate.py
metrics
High fidelity
ordinary report refresh does not rerun COMSOL
mesh / time /
radiation evidence
benchmark_
high_fidelity.py
canonical
source_data
build_report.py
CAE report
evidence layer | primary output | 主張できる範囲 | 停止条件 / 再評価条件
TopCell | benchmark_summary.json | 既知truth内の回帰・model gap検出 | core threshold逸脱 / negative control改善
Linear COMSOL | forecast_cases.csv / monitor metrics | 線形境界・領域平均への外部転移 | geometry・material・boundary変更
High fidelity | canonical source_data + report | mesh/time/model-form screening | mesh未収束 / radiation sensitivity不一致
Notes: Sources: benchmarks/topcell/run.py and benchmarks/topcell/README.md.
Sources: external_tools/comsol_chip_cooling/run.py, evaluate.py, benchmark_high_fidelity.py.
Report source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/build_report.py and source_data/.

## Slide 22
MONITORING EVIDENCE
sensor offsetは即時検知、3 W未指令発熱は10 sで検知した
同じobserverが欠測中もposteriorを維持し、故障channelを分離する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
22
M03 +3 K chip sensor offset
Chart: time [s]
| 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330
NIS / threshold | 0.14996 | 0.071176 | 0.11193 | 19.1072 | 18.7491 | 16.3015 | 12.8668
alarm threshold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
event start = first detection = 300 s
M05 3 W hidden heat
Chart: time [s]
| 250 | 260 | 270 | 280 | 282 | 290 | 292 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 382 | 390 | 400 | 410 | 420
truth hidden heat | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
estimated disturbance | 0.03361 | -0.035886 | -0.037419 | -0.061648 | -0.07147 | 0.11469 | 0.24686 | 0.63656 | 1.2845 | 1.8949 | 2.2669 | 2.57 | 2.7862 | 3.0754 | 3.1696 | 3.1325 | 3.1212 | 2.9826 | 2.5002 | 1.8761 | 1.2956
event 282–380 s / first detection 292 s
0 s
M03 detection delay
max NIS 403.305
0.040 K
M04 missing-window RMSE
posterior remains finite
10 s
M05 detection delay
3 W uncommanded heat
3.182 W
M05 estimated peak
event sensor bias ≤ 0.061 K
Notes: M03 trace: external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/M03_sensor_offset.csv.
M05 estimate: external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/M05_uncommanded_heat.csv.
M05 truth: external_tools/comsol_chip_cooling/data/eval/monitor/M05_uncommanded_heat.csv.
Metrics/events: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/monitor_cases.csv and monitor_events.csv.
Charts use downsampled display points while preserving event start and first-detection timestamps.

## Slide 23
SYNTHETIC BENCHMARK
TopCellは通常条件で安定する一方、初期観測の疎さが最大誤差を支配した
意図的model gapはcore scoreから分離し、失敗を隠さない
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
23
core group mean RMSE
Chart: 
| interpolation | extrapolation | dynamics | initialization | sampling
mean RMSE | 0.021449 | 0.016241 | 0.031638 | 0.45054 | 0.050123
初期化ケースの改善
Chart: 
| F09 sparse initial | F12 history initialized
RMSE | 1.3027 | 0.038094
history同化により 97.1%低減
0.143 K
core 11ケース平均
7.185 K
prior平均
1.303 K
worst F09
9.823 K
F11 intentional gap
温度依存heat lossを未表現
Notes: Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/forecast_by_group.csv.
Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/forecast_by_case.csv.
Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json.
F11 is an intentional model-form-gap case and is excluded from the core mean.

## Slide 24
LINEAR COMSOL
外部8ケースの平均RMSEは0.036 K、worstはshort-pulse条件の0.083 K
体積平均温度に対する結果であり、局所hotspotの安全余裕は別に設定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
24
Chart: external forecast RMSE [K]
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08
RMSE | 0.0063957 | 0.024712 | 0.014253 | 0.020676 | 0.082974 | 0.058981 | 0.03859 | 0.043629
同定パラメータ
parameter | prior | fitted
G chip–base | 40.000 | 38.220
G base–fins | 12.000 | 9.992
hA coolant | 0.440 | 0.1906
hotspot check
最大 average–hotspot gap
0.238 K
最大 hotspot 過小評価
0.328 K
0.036 K
mean RMSE
0.083 K
worst F05
7.362 K
prior mean
99.06%
mean improvement
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/forecast_cases.csv.
Parameters: external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/fitted_parameters.csv.
Hotspot metrics: external_tools/comsol_chip_cooling/data/qa_summary.csv and CAE report source data.
Reported model outputs are volume-average node temperatures; hotspot metrics are separate evidence.

## Slide 25
CAE CREDIBILITY
0.1 K級のモデル誤差を議論する前に、同程度のメッシュ不確かさを収束させる
medium→fineのchip平均差はMC01で0.496 K、MC02で0.154 K
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
25
adjacent mesh difference
Chart: chip-average ΔT [K]
| MC01 | MC02
¦medium − fine¦ | 0.49621 | 0.15443
strict criterion 0.25 K
mesh / solve cost
mesh | elements | MC01 [s] | MC02 [s]
global-8 | 48,870 | 30 | 62
local-coarse | 837,644 | 223 | 537
local-medium | 1,748,906 | 492 | 1,380
local-fine | 3,587,721 | 1,169 | 3,950
global-8 → local-coarse
+15.913 K
MC01 chip平均。global meshは局所熱勾配を解像できない。
screening
≤ 0.50 K
MC01 ぎりぎり / MC02 pass
strict average
≤ 0.25 K
MC01 fail / MC02 pass
current status
not qualified
temporal convergence・実験比較も未完
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/mesh_convergence.csv.
Source: external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md.
The red dashed line is a visual guide for the documented strict-average criterion of 0.25 K.
Global-8 to local-coarse MC01 chip-average difference is 15.9128095 K.

## Slide 26
HIGH-FIDELITY SCREENING
平均RMSEは改善したが、放射感度の大きさは再現できていない
良い総合誤差と正しい物理感度は別の検証項目である
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
26
external RMSE
Chart: RMSE [K]
| HV01 conjugate | HV02 radiation
learned | 0.047653 | 0.14358
prior | 0.97693 | 0.80091
radiation pair: chip temperature delta
Chart: time [s]
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220
truth ΔT with radiation | -0.0018546 | -0.001855 | -0.0018554 | -0.0018556 | -0.0074855 | -0.0011851 | -0.022883 | -0.084163 | -0.16856 | -0.24409 | -0.31719 | -0.38133
model predicted ΔT | -0.0018546 | -0.0017778 | -0.0017016 | -0.0016287 | -0.0015589 | -0.0014921 | -0.0014281 | -0.0013736 | -0.0013283 | -0.0012915 | -0.0012565 | -0.0012223
0.0956 K
learned mean RMSE
prior mean 0.8889 K
33 / 33
scalar errors ≤ mesh diff
conservative adjacent-mesh bound
−0.381 K
truth radiation effect @220 s
model prediction −0.001 K
0.496 K
mesh difference
radiation effect itself is unresolved
Notes: High-fidelity metrics: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_case_metrics.csv.
Radiation trace: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_radiation_trace.csv.
At 220 s: truth radiation delta = -0.38133367 K; model delta = -0.00122234 K; conservative mesh difference = 0.4962085957 K.
Interpretation: absolute forecast screening improved, but the radiation sensitivity magnitude is not validated.

## Slide 27
EQUIPMENT VALUE
高速な物理surrogateとして、CAEと装置データの間の判断を短周期化する
有用性は精度だけでなく、どの意思決定を安全に支援できるかで定義する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
27
装置ユースケース | モデル出力 | 技術的な有用性 | 採用gate | 現状
warm-up / cool-down | 将来温度・到達時間 | recipe待ち時間とthermal soakの比較 | 運転域holdout、worst error | screening可
virtual sensor | 未計測node温度・共分散 | sensor削減検討、欠測補完 | observability、校正、bandwidth | 条件付
異常検知 | NIS、未知熱d、bias β | 未指令発熱とsensorずれの切分け | false alert/hour、fault DOE | CAE evidence有
recipe / cooling設計 | parameter sweep・感度 | CAE実行前の候補絞込み | 外挿禁止、parameter uncertainty | screening可
hardware change | 再同定係数・残差 | 接触・冷却経路変更の比較 | topology再確認、CAE/実験再V&V | 要再検証
CAE
全caseを高忠実度で解く前に、感度とworst候補を選別
Control
同じ状態定義をforecastとmonitorで共有し、handoffを削減
FMEA
hidden heat / bias / model gapを別channelで記録
注：計算時間短縮率は本benchmarkでは計測していない。価値は実装後にCAE回数・DOE回数・alarm対応時間で定量化する。
Notes: Use cases are derived from the implemented forecast and monitor workflows documented in docs/technical_specification.md.
No runtime-speedup or cost-saving figure is claimed because the current benchmark does not report an end-to-end operational baseline.
Adoption gates are engineering recommendations for semiconductor-equipment integration.

## Slide 28
VALIDATION PLAN
装置採用は4段階のgateで進め、各段階の不確かさと再評価条件を残す
合格基準はFMEA・制御仕様・thermal budgetと結び付けて事前に固定する
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
28
01
計測契約
• sensor位置・応答・校正
• 時刻同期 / ZOH / 欠測
• 単位・heat input accounting
02
識別DOE
• 短・中・長pulse
• heater / coolantを分離励振
• rank・profile・seed安定性
03
CAE / 実験V&V
• mesh / time convergence
• hotspot・放射・contact
• 独立recipe / hardware holdout
04
shadow operation
• alarm校正・false rate
• drift / retrain条件
• interlockとは独立運用
release gateで固定する指標
Prediction
mean / P95 / worst RMSE, phase lag, operating-envelope coverage
Safety
hotspot conservative bound, mesh/time uncertainty, thermal margin
Monitoring
detection delay, false alerts/hour, missed faults, attribution error
Lifecycle
drift threshold, retrain trigger, configuration & data lineage
完了条件：適用運転域・性能限界・再評価条件・責任分界が同一release recordに記録されていること。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 11 and 12.
Validation stages are an equipment-engineering implementation plan derived from the current evidence gaps.
Acceptance thresholds must be agreed from FMEA, control specifications, and the product thermal budget before testing.

## Slide 29
REFERENCES
理論、実装、CAE評価の根拠
各グラフの完全な出典パスと数値条件はspeaker notesに記載
THERMAL RC / EQUIPMENT ENGINEERING REVIEW · 2026-09-17
29
Repository evidence
[E1]
Technical specification
docs/technical_specification.md
[E2]
TopCell benchmark
benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/
[E3]
Linear COMSOL evaluation
external_tools/comsol_chip_cooling/work/evaluation/
[E4]
Monitor traces
external_tools/comsol_chip_cooling/work/outputs/monitor/
[E5]
CAE report source data
external_tools/.../reports/cae_benchmark_report/source_data/
[E6]
High-fidelity validation
external_tools/comsol_chip_cooling/docs/high_fidelity_validation.md
Theory and methods
[R1]
Huang et al. (2006)
HotSpot compact thermal modeling, IEEE TVLSI
[R2]
Farina & Rinaldi (2000)
Positive Linear Systems
[R3]
Kalman (1960)
Linear filtering and prediction
[R4]
Van Loan (1978)
Computing integrals involving the matrix exponential
[R5]
Higham (2005)
Scaling and squaring for the matrix exponential
[R6]
Huber (1964)
Robust estimation of a location parameter
[R7]
Kingma & Ba (2014)
Adam: A Method for Stochastic Optimization
[R8]
COMSOL documentation
Electronic Chip Cooling / Nonisothermal Flow
Design reference
Tokyo Electron public IR presentation (visual language only; no logo/template reuse)
Notes: R1 doi:10.1109/TVLSI.2006.876103.
R2 Farina and Rinaldi, Positive Linear Systems, Wiley.
R3 doi:10.1115/1.3662552.
R4 IEEE Transactions on Automatic Control 23(3), 1978.
R5 SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications 26(4), 2005.
R6 doi:10.1214/aoms/1177703732.
R7 https://arxiv.org/abs/1412.6980.
Visual reference: https://www.tel.com/ir/library/report/i242su0000000goz-att/fy27q1presentations-e.pdf