## Slide 1
THERMAL-CELL-PRACTICAL
熱RCモデルによる
温度同定・予測・状態監視
物理モデル、数値計算、機械学習、CAEベンチマークの技術レビュー
対象仕様書
docs/technical_specification.md
2026-09-16
Notes: Source: docs/technical_specification.md
Repository: thermal-cell-practical, commit f1b979f9b57ae2262a74cf26d6ba6b250f7698ab

## Slide 2
SYSTEM
同じ物理状態定義を学習・予測・監視で共有する
オフライン同定とオンライン推論を、データ契約と評価ゲートで接続する
02
01
データ契約
CSV / YAML
単位・時刻
欠測mask・ZOH
02
物理同定
RC rollout / Huber
Adam最適化
因果validation
03
将来予測
履歴同化
開ループsuffix
状態共分散
04
状態監視
Kalman update
未知熱・sensor bias
innovation・NIS
05
適用判定
外部RMSE
model gap
CAE・実験
OFFLINE
ONLINE
EVIDENCE
共有される中核
T ノード温度
C 熱容量
G コンダクタンス
H 観測行列
system schema v3
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 2, 3, 9 and 10.
Implementation responsibility map: src/celltemp/domain, engine, learning and workflows.

## Slide 3
PHYSICS
COMSOL評価用の3ノード集中定数伝熱回路
熱容量は物性・体積から固定し、内部および境界コンダクタンスを同定する
03
Pchip(t)
発熱入力
chip
Tchip
C = 10.43392 J/K
G₁
40 W/K prior
sink_base
Tbase
C = 24.3 J/K
G₂
12 W/K prior
fins
Tfins
C = 46.17 J/K
h(v) = 0.04 + 0.40 (v / 0.1)⁰·⁸ W/K
Tcoolant
reservoir
weight 0.091
weight 0.909
設計原則
topology・熱容量・node weightは物理設計入力。学習は指定された正の係数だけを更新する。
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/system_nonlinear.yaml
Source: docs/technical_specification.md sections 4.2 to 4.4 and 6.1.
Conductance values shown are engineering priors in the system definition, not the fitted high-fidelity values.

## Slide 4
PHYSICS
第一法則から熱RC状態方程式を構成する
相反性、エネルギー保存、散逸性、正値性を構造として保持する
04
NODE BALANCE
Cᵢ dTᵢ/dt = Σⱼ Gᵢⱼ(a)(Tⱼ − Tᵢ) + Σₛ qₛ(a)wₛ,ᵢ
+ Σᵦ hᵦ(a)wᵦ,ᵢ(Tᵣ,ᵦ − Tᵢ) + (Wᵀd)ᵢ
MATRIX FORM
L(a) = Bₑᵀ diag(g(a)) Bₑ
C Ṫ = −L(a)T + q(a) + h(a) ⊙ (Tᵣ(a)1 − T) + Wᵀd
Ṫ = A(a)T + b(a)
構造的に保証する性質
相反性
qᵢ←ⱼ = −qⱼ←ᵢ
閉系の保存
d(1ᵀCT)/dt = 0
温度差の散逸
TᵀLT = Σₑ Gₑ(ΔTₑ)² ≥ 0
正値パラメータ
p = p₀ exp(ℓ) > 0
T⁴放射・相変化・局所hotspotは外部証拠が必要
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 4.2, 4.3, 4.8 and 4.10.
References: Farina and Rinaldi, Positive Linear Systems; Huang et al., HotSpot compact thermal modeling.

## Slide 5
NUMERICS
運転区間の構造に応じて exact と implicit を使い分ける
少数ノードのため、密行列指数と密線形solveを直接用いる
05
EXACT AFFINE
[xₖ₊₁; 1] = exp( [F c; 0 0] Δtₖ ) [xₖ; 1]
区間内で係数とactive setが一定なら時間離散化誤差なし。F⁻¹を作らず、閉系のゼロ固有値も扱う。
IMPLICIT EULER
Tₖ₊₁ = (I − ΔtₖA(aₘ))⁻¹ [Tₖ + Δtₖb(aₘ)]
操作量依存係数が区間内で変化する場合に適用。A-stableだが一次精度で、aₘは区間中央の実効操作量。
判断軸 | exact | implicit
区間条件 | affineを満たす | 非affineも可
時間離散化 | 仮定内では厳密 | 一次精度
stiff熱系 | 行列指数で安定 | A-stable
主演算 | matrix exponential | linear solve
主な用途 | ゼロ次ホールド、少数ノード | 遅れた非線形係数
threshold通過は解析的に交差時刻を求め、区間を分割してexact積分する
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 5.
References: Van Loan (matrix exponential integrals), Higham (scaling and squaring), Dahlquist (A-stability).
Editable native table on this slide compares the two implemented integrators.

## Slide 6
IDENTIFICATION
機械学習は物理軌道の微分・最適化に使う
topology探索やニューラルネットワークではなく、少数の正値物理係数を同定する
06
01
軌道単位の分割
同一recipeを同じpartitionへ
02
隠れ初期温度
SVD null spaceで推定
03
RC rollout
可変Δtをbatch積分
04
robust目的関数
mask付きHuber＋log prior
05
Adam更新
gradient clip＋範囲制約
06
因果validation
初期観測だけでmodel selection
POSITIVE PARAMETERS
p = p₀ exp(ℓ)
p₀e⁻⁴ ≤ p ≤ p₀e⁴
負の熱伝達率・時定数を生成しない
HIDDEN INITIAL STATE
H₀ = UΣVᵀ
T₀(z) = T̄₀ + Nz
H₀Nz = 0
ROBUST OBJECTIVE
ρδ(e) = ½e² |e| ≤ δ
δ(|e| − ½δ) |e| > δ
L = mean_case[mean_obs ρδ] + λ‖ℓ‖²
低いRMSEだけでは識別可能性を保証しない。感度SVD、profile、seed・split再学習を別途確認する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 6.
References: Huber (robust loss), Kingma and Ba (Adam), PyTorch autograd documentation.
The project uses PyTorch for automatic differentiation and optimization; it does not construct a neural network for the thermal state equation.

## Slide 7
FORECAST
観測履歴を同化し、将来区間はcommandだけで開ループ計算する
予測器が将来真値へアクセスしない入力境界をCSV契約で強制する
07
time
履歴 prefix：各時刻に1つ以上の観測
将来 suffix：全温度列を欠測、commandのみ
kₒ
kƒ
CAUSAL ASSIMILATION
1
初回観測を一度だけposteriorへ反映
2
履歴端 kₒ までpredict/updateを時系列実行
3
未知熱・biasの平均を0へ戻し、共分散は保持
4
将来はRC状態と共分散だけを伝播
UNCERTAINTY
ŷⱼ,ₖ ± 1.95996 √(H Pᵀ,ₖ Hᵀ)ⱼⱼ
95%区間に含む
初期状態・process noise
95%区間に含まない
parameter・future input
model form・measurement
区間は将来測定値ではなく、潜在物理温度の不確かさを表す
範囲内判定は各軸のmin/max照合であり、内挿の保証ではない。外挿警告は停止条件と分けて運用する。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 7.
Forecast contract: the first fully unobserved row defines the future suffix; observations may not reappear after that point.

## Slide 8
MONITORING
温度・未知熱・biasを因果的に同時推定する
NISは異常の統計量を提供するが、alarm閾値と継続条件は配備側で校正する
08
AUGMENTED STATE
z = [ T ; d ; β ]
T 物理温度
d 未知熱流
β 識別可能な相対bias
predict
z⁻, P⁻
innovation
ν = y − Hz⁻
robust update
z⁺, P⁺
Van Loan / implicit Qd
missing sensorは観測行を縮約
Joseph form
NISₖ = νₖᵀ Sₖ⁻¹ νₖ
理想条件では χ²(dof) を基準にできる。
自己相関・model error・多重比較を正常保持データで校正する。
線形COMSOL monitor evidence
0 s
M03 +3 K sensor offset
最大NIS 403.305。検知前のfalse alert 0。
0.040 K
M04 欠測区間posterior RMSE
132点の欠測後もposteriorは有限。
10 s
M05 3 W hidden heat detection
推定peak 3.182 W。event中bias ≤ 0.061 K。
Notes: Source: docs/technical_specification.md section 8.
Benchmark source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/linear_monitor_metrics.csv
References: Kalman (1960), Van Loan (1978), Bar-Shalom et al. (2001).

## Slide 9
BENCHMARK
TopCell合成benchmarkはcore予測11ケースを通過した
既知真値に対する回帰試験。F11 model gapはcore集計から分離して表示する
09
Chart: 外部予測ケース別 RMSE [K]
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 | F09 | F10 | F12
learned RMSE | 0.031264 | 0.011634 | 0.027355 | 0.005126 | 0.024467 | 0.03872 | 0.031726 | 0.010844 | 1.3027 | 0.050123 | 0.038094
0.143 K
core平均RMSE
1.303 K
core最大RMSE F09
初期観測が4点中2点のみ
7.185 K
事前モデル平均RMSE
9.823 K
意図的model gap F11
温度依存heat lossを未表現
F01–F10, F12をcore集計。F11は仕様上のmodel-form failureを可視化する独立ケース。
Notes: Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/forecast_by_case.csv
Source: benchmarks/topcell/work/outputs/benchmark/benchmark_summary.json
The native chart embeds the eleven core-case RMSE values. F11 is not included in the chart because it is an intentional model-gap case.

## Slide 10
BENCHMARK
線形COMSOL外部8ケースで平均RMSE 0.036 K
体積平均3温度に対する評価。局所hotspot誤差は別指標として扱う
10
Chart: 外部 forecast RMSE [K]
| F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08
RMSE | 0.006396 | 0.024712 | 0.014253 | 0.020676 | 0.082974 | 0.058981 | 0.03859 | 0.043629
0.036 K
8ケース平均RMSE
screening limit 0.25 K未満
0.083 K
最大RMSE F05 short pulses
99.06%
事前モデル比 平均改善率
prior平均 7.362 K
0.328 K
最大hotspot過小評価
平均温度の精度から局所安全余裕を推定しない
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/linear_forecast_metrics.csv
Source: external_tools/comsol_chip_cooling/data/qa_summary.csv
The native chart embeds the eight external forecast RMSE values. Reported temperatures are volume averages; hotspot metrics are separate columns in the source CSV.

## Slide 11
VALIDATION
高忠実度CAEでは誤差よりメッシュ不確かさが支配的
数値はmodel-form screeningに使えるが、厳密妥当化は未達である
11
Chart: High-fidelity external RMSE [K]
| HV01 conjugate | HV02 radiation
learned | 0.047653 | 0.14358
prior | 0.97693 | 0.80091
2ケース平均 learned RMSE 0.0956 K
証拠レベル
scalar error
全33点が隣接mesh差以内
PASS
mesh convergence
最大隣接mesh差 0.496 K
OPEN
temporal convergence
未qualified
OPEN
experiment comparison
未実施
OPEN
放射pair
truth効果 0.393 K / mesh差 0.492 K = 0.798
strict validation status: not qualified
Notes: Source: external_tools/comsol_chip_cooling/data/nonlinear_high_fidelity/benchmark/summary.json
Source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/high_fidelity_case_metrics.csv
Source: external_tools/comsol_chip_cooling/reports/cae_benchmark_report/source_data/mesh_summary.csv
The high-fidelity data are permitted for model-form screening only. Mesh, temporal and experimental qualification remain open.

## Slide 12
DECISION
精度と妥当性証拠を分離して採用判定する
ソフトウェア試験の合格は、装置ごとの安全性・性能妥当化を代替しない
12
Gate | 確認対象 | 現時点の証拠 | 判定
Software | format / lint / types / unit / property | fast quality gate pass | 利用可
Physics | 単位、熱容量、境界、受動性 | schema v3・正値制約・CAE回路 | 要装置確認
Prediction | 独立case RMSE、worst、phase | TopCell / linear COMSOL pass | screening可
Monitoring | 検知遅れ、false alert、誤帰属 | offset・欠測・hidden heat cases | 現場校正要
Model form | 放射、物性依存、hotspot | 意図的gapとnonlinear CAEで可視化 | 範囲制限
Validation | mesh・time・実験との比較 | high-fidelity strict status not qualified | 未完了
採用前に固定するもの
運転域、許容誤差、安全余裕
再評価を起動する変更
材質、geometry、sensor、境界条件
結論
予測・監視の基盤として有効。
製品保証には装置別V&Vが必要。
Notes: Source: docs/technical_specification.md sections 11 and 12.
Software quality status reflects the repository fast quality gate observed for the documented revision.
Editable native table on this slide separates implementation readiness from physical validation status.

## Slide 13
REFERENCES
理論、実装、評価成果物
数値の完全な出典パスと補足条件は各スライドのspeaker notesに記載
13
Repository evidence
[E1]
TopCell benchmark summary
benchmarks/topcell/.../benchmark_summary.json
[E2]
Linear COMSOL forecast metrics
.../source_data/linear_forecast_metrics.csv
[E8]
Linear COMSOL monitor metrics
.../source_data/linear_monitor_metrics.csv
[E4]
High-fidelity benchmark summary
.../nonlinear_high_fidelity/benchmark/summary.json
[C3–C5]
RC engine, integrator, observer
src/celltemp/engine/
[C7–C10]
objective, trainer, forecast, monitor
src/celltemp/learning/ · workflows/
Theory and methods
[R2]
Huang et al.
HotSpot compact thermal modeling
[R3]
Farina & Rinaldi
Positive Linear Systems
[R4]
Kalman
Linear filtering and prediction
[R5–R8]
Van Loan, Higham, Dahlquist
Matrix exponential and A-stability
[R9]
Huber
Robust estimation
[R10–R13]
Kingma & Ba, PyTorch
Adam, autograd, matrix exponential, Huber loss
[R16–R18]
COMSOL documentation
Chip cooling and nonisothermal flow
Notes: Primary specification: docs/technical_specification.md
R2 https://doi.org/10.1109/TVLSI.2006.876103
R3 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118033029
R4 https://doi.org/10.1115/1.3662552
R5 https://ieeexplore.ieee.org/document/1101743/
R6 https://epubs.siam.org/doi/10.1137/04061101X
R8 https://doi.org/10.1007/BF01963532
R9 https://doi.org/10.1214/aoms/1177703732
R10 https://arxiv.org/abs/1412.6980
R16 https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.heat/heat_introduction.02.03.html