## Slide 1
THERMAL CELL / 01
背景・課題｜上部Cell温度を「毎条件CAE」だけで追う限界
半導体エッチング装置の少数計測点温度を、レシピ条件に応じて高速・継続的に評価したい
上部Cell：入熱・温調・部品内伝導が重なる過渡熱問題
上部Cell部品
HEATER
BRINE
PLASMA 入熱
CP
高温側
Center
中心
middle
中間
edge
外周
時定数を持つ温度応答
time
同一条件でも初期温度・位置で応答が変わる
CAEは精緻。
しかし「全条件 × 全時間」を毎回解くには重い。
温度CSVを高速な意思決定へ変換するには、予測精度だけでなく評価設計と運用接続が必要。
1
計算・探索コスト
新レシピや多数条件を逐次CAEで探索しにくい
2
評価リーク
時刻行を分割すると同一trajectoryがtrain/testに混入
3
rolloutドリフト
1-stepが良くても予測を戻すと誤差が累積
4
説明性・実機差
熱構造が読めず、機差・offset・driftも残る
必要な基盤
高速surrogate × 公正なrollout評価 × 物理診断 × 実測monitor
Source: dkawa2523/heat_ML · thermal_cell_v6_technical_report.md · synthetic benchmark

## Slide 2
THERMAL CELL / 02
本手法｜ΔT逐次予測を中心に、比較・診断・運用を一本化
8モデルを共通I/Oで比較し、forecast・monitor・残差解析まで同じmodel packageから実行
基本更新式
T̂(t+1) = T̂(t) + ΔT̂(t+1)
過去8 stepの温度・操作量履歴 → 次時刻の標準化ΔT
1
CAE CSV
条件trajectory
2
分割・前処理
CSV単位split
trainのみfit
3
モデル比較
共通 batch → ΔT
4
再帰rollout
予測温度を
次入力へ戻す
5
利用・監視
forecast / monitor
residuals / correction
1 file = 1 condition
Sequence
LSTM / GRU
CNN / TCN
Physics
State Space
Graph-RC
!
実装を支える3つの原則
01
trajectory単位で評価
同一CAE曲線由来のリークを防ぐ
02
モデル共通I/O
8モデルを同じ学習・rollout・比較処理へ
03
CAEを壊さない弱補正
offset / EMAをclampし、base予測も保存
Source: dkawa2523/heat_ML · thermal_cell_v6_technical_report.md · synthetic benchmark

## Slide 3
THERMAL CELL / 03
課題に対する本手法の効果｜誤用を防ぎ、判断可能な成果物へ
コード上の仕組みと、第三者が得られる実務上の効果を対応付ける
従来課題
コード上の仕組み
得られる効果
1
データリーク
時刻行をランダム分割すると未知条件性能を過大評価
CSVファイル単位 split
`split_cases()` / trainデータのみで標準化fit
未知条件を公正に評価
trajectoryを丸ごとtrain / val / testへ割り当て
2
1-stepと実運用の乖離
予測を次入力へ戻すと誤差が蓄積
recursive rollout + optional rollout loss
RMSE / endpoint / max / horizonを出力
長時間のドリフトを見逃さない
平均値だけでなく時間方向・最大逸脱も確認
3
ブラックボックス
精度が出ても熱抵抗や空間バランスを説明しにくい
Graph-RC + conductance prior
node / edge表、learned/prior比、source weight
熱設計仮説を診断
「予測器」と「説明・診断器」を分けて採用可能
4
機差・offset・slow drift
実測との差を主モデルへ混ぜるとCAEの意味が崩れる
monitor / residual long / 弱補正
offset・EMAをclamp、base / finalを併記
補正の採否まで判断
効かなかった補正も可視化し、過信を防ぐ
同じworkflowから得られる意思決定の視点
8
モデル
同一データ・同一評価で比較
4
誤差軸
case / sensor / horizon / endpoint
2
運用mode
forecast / monitor
Source: dkawa2523/heat_ML · thermal_cell_v6_technical_report.md · synthetic benchmark

## Slide 4
THERMAL CELL / 04
ベンチマーク問題設定｜TopCell-ICP-Thermal Benchmark v0
物理風の合成CAEデータで、補間・外挿・動的schedule・3点運用・monitorを切り分けて評価
データ構成
208
trajectories
192 定数条件 + 16 動的条件
4 brine × 4 heater × 4 plasma × 3 initial states
control grid
初期温度
cold
nominal
gradient
動的schedule（16本）
真値生成：4-node 熱RCネットワーク
CP
Center
middle
edge
plasma
heater
brine
Cᵢ dTᵢ/dt = Σ Gᵢⱼ(Tⱼ−Tᵢ)
+ plasma + heater − brine − ambient loss
学習器には生成式・真の係数を渡さない
評価仕様
4
sensors
CP / Center / middle / edge
3
controls
brine / heater / plasma
180 s
rollout
dt = 1 s · history = 8 step
2
split views
random補間 / plasma=150 holdout
trajectory単位評価
合成・物理風データ
注意：特定実機の再現ではない。動的caseは16本の最小構成のため、任意recipe性能を過度に主張しない。
Source: benchmark generator / configs / thermal_cell_v6_technical_report.md · synthetic physics-inspired data

## Slide 5
THERMAL CELL / 05
ベンチマークに対する効果｜精度はLSTM/GRU、診断はGraph-RC
「最小RMSE」と「物理診断価値」を分けて読むことで、用途に応じた採用判断が可能
test rollout RMSE（℃） — lower is better
< 0.5 主力候補
0.5–1.0 要確認
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
LSTM
0.335
GRU
0.488
CNN1D
0.569
Thermal State Space
0.653
MLP
0.763
TCN
0.877
Linear-RC
1.243
Graph-RC
2.171
R²は全モデルで高く見えやすい。採用判断はRMSE・case別・sensor別・horizon誤差を優先。
BEST
0.335℃
LSTM
test rollout RMSE
約127×
no-learning baselineからのRMSE削減
42.58℃ → 0.335℃
Graph-RC：診断価値
learned / prior = 0.97–1.23
熱抵抗表の極端な破綻は見えない
!
正直な限界も可視化
Graph-RC RMSE 2.171℃／offset_ema 0.215→0.216
「効かない補正」も採用しない判断ができる
Source: technical report §12–13 · test split is synthetic benchmark; values are °C unless noted

## Slide 6
THERMAL CELL / 06
まとめ｜予測器ではなく、CAEから判断までをつなぐ軽量基盤
精度・物理解釈・実測接続を役割分担し、小規模チームでも追跡可能な成果物を残す
本コードの価値は、単発の温度予測ではなく
「どのモデルを、どの用途で、なぜ採用するか」を説明できること。
01
主力予測
LSTM / GRU
CAE surrogateの精度を担当
0.335℃ / 0.488℃ RMSE
02
物理診断
Graph-RC / State Space
熱抵抗prior・平衡・減衰を可視化
予測精度と説明性を分離
03
!
実測接続
forecast / monitor / residuals
OOD・dt警告、one-step残差、弱補正
baseとfinalを併記
現時点の推奨構成
LSTM / GRUで予測 → Graph-RCで熱仮説を診断 → monitor / residualsで実測差を監視
次の改善優先度
1
Graph-RCを物理温度空間で計算
2
動的schedule holdoutを拡充
3
実測ログの品質・機差splitへ接続
価値 ＝ 予測精度 × 公正な評価 × 物理解釈 × 実測接続
Source: heat_ML code + thermal_cell_v6_technical_report.md · recommended roles reflect current synthetic benchmark results